## Slide 1: Dagelijkse aspecten van de plaatser en invloed op risicoanalyse ir.-arch. Christophe Cornu
Voordracht met de steun van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

## Slide 2: Dagelijkse aspecten van de plaatser en invloed op risicoanalyse
    “Wat moet de plaatser doen” in een aantal veelvoorkomende situaties
      Aanpassing van een geïnstalleerd product
        Voorbeeld: vervanging motor of lamel
      Motorisatie van een geïnstalleerd product
      Plaatsing van een kit
        Voorbeeld: gecommercialiseerde kit
        Voorbeeld: zelf samengestelde kit

## Slide 3: Dagelijkse aspecten van de plaatser en invloed op risicoanalyse
    Bouwproductenrichtlijn
      Bij het op de markt brengen
        Verplicht volgens de productnorm
          Proeven mogen worden uitgevoerd door fabrikant; mag zich laten bijstaan door een willekeurig laboratorium
          Fabrikant moet productiecontrolesysteem gebruiken
          Fabrikant brengt zelf CE markering aan; als de fabrikant het niet doet, iemand anders (importeur, leverancier, plaatser, …)

## Slide 4: Dagelijkse aspecten van de plaatser en invloed op risicoanalyse
    Bouwproductenrichtlijn
      “Productiecontrole in de fabriek” (FPC)
        Gedocumenteerd kwaliteitsbeheerssysteem
          De productnorm vermeldt waaraan het moet voldoen
          Omvat procedures en gedocumenteerde bewijzen van productiemethodes, gebruikte materialen en componenten, metingen, verificaties, naspeurbaarheid, behandeling afwijkende producten, correctieve maatregelen, …

## Slide 5: Dagelijkse aspecten van de plaatser en invloed op risicoanalyse
    Machinerichtlijn
      Bij het op de markt brengen
        Mag volgens de productnorm of de richtlijn
      Bij het in dienst stellen (nieuw)
        Mag volgens de productnorm of de richtlijn
      Bij het in dienst stellen (na aanpassing)
        Moet volgens de richtlijn
        Productnorm enkel ter informatie (risico’s, …)

## Slide 6: Dagelijkse aspecten van de plaatser en invloed op risicoanalyse
    Machinerichtlijn
      “Technisch Constructie Dossier”
        De fabrikant dient bij elke machine een technisch dossier op te stellen.
        Het dossier beschrijft de veiligheid van de machine.
        De normale werking van de machine dient niet bijgevoegd te worden.
        De inhoud van het dossier staat beschreven in bijlage VII van de machinerichtlijn.

## Slide 7: Dagelijkse aspecten van de plaatser en invloed op risicoanalyse
    Vervanging van een onderdeel op een bestaand aangedreven product
      Bij voorbeeld defecte motor, gebarsten rolluiklamel, …
        Bij vervanging door gelijkwaardig product “geen wezenlijke aanpassing”
          bestaande CE markering “machine” blijft geldig
          indien geen CE markering “machine”:
            technisch constructie dossier opstellen
            risicoanalyse uitvoeren
            CE markering “machine” aanbrengen
            CE markering “bouwproduct” schrappen

## Slide 8: Dagelijkse aspecten van de plaatser en invloed op risicoanalyse
    Vervanging van een onderdeel op een bestaand aangedreven product
      Bij voorbeeld defecte motor, gebarsten rolluiklamel, …
        Bij vervanging door niet gelijkwaardig product “wezenlijke aanpassing”
          bestaande CE markering “machine” en/of “bouwproduct” schrappen
          technisch constructie dossier opstellen
          risicoanalyse uitvoeren
          CE markering “machine” aanbrengen

## Slide 9: Dagelijkse aspecten van de plaatser en invloed op risicoanalyse
    Motorisatie van een bestaand manueel bediend product
      Bij voorbeeld rolluik, …
        Geen bestaande CE markering “machine”
          technisch constructie dossier opstellen
          risicoanalyse uitvoeren
          CE markering “machine” aanbrengen
          CE markering “bouwproduct” schrappen

## Slide 10: Dagelijkse aspecten van de plaatser en invloed op risicoanalyse
    Plaatsing van een kant-en-klare kit
      Bij voorbeeld aangedreven rolluik met afstandsbediening, …
        CE markering “bouwproduct + machine” op het product
        Plaatsen conform regels kit
          Vermelden naam plaatser op CE label
          Bijhouden nodige documentatie
          Overmaken aan klant nodige documentatie

## Slide 11: Dagelijkse aspecten van de plaatser en invloed op risicoanalyse
    Plaatsing van een zelf samengestelde kit
      Bij voorbeeld aangedreven rolluik (kit) met afstandsbediening, …
        CE markering “bouwproduct” of “bouwproduct + machine” op product
        CE markering “nieuwe machine” zelf aanbrengen
          technisch dossier opstellen (evt. enkel wijziging)
          risicoanalyse uitvoeren (evt. enkel wijziging)
          CE markering “nieuwe machine” aanbrengen
          CE markering “bouwproduct” schrappen

## Slide 12: Voorbeeld van een risicoanalyse ir.-arch. Christophe Cornu
Voordracht met de steun van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

## Slide 13: Dagelijkse aspecten van de plaatser en invloed op risicoanalyse
    “Wat houd de risicoanalyse in”
      Specifiek voorbeeld
        Het op de markt brengen van een elektrisch aangedreven rolluikkit (zonder afstandsbediening)

## Slide 14: Voorbeeld risicoanalyse: rolluik (NBN EN 13659)
    De norm vermeldt alle mogelijke risico’s (“type C-norm” volgens Machinerichtlijn)
      Indien het product helemaal voldoet aan de omschrijving die gegeven is in de norm, volstaat het alle relevante paragrafen uit de norm te volgen
        Beproeving van eigenschappen als “machine”
        Beproeving van eigenschappen als “bouwproduct” ook verplicht want geharmoniseerde norm
        Eisen betreffende productiecontrolesysteem
        Eisen betreffende handboek voor gebruiker
        Eisen betreffende handboek voor installateur

## Slide 15: Voorbeeld risicoanalyse: rolluik (NBN EN 13659)
    Windweerstand (in uitgerolde positie)
      Windweerstand van de breedste en hoogste rolluik moet worden bepaald
      Moet ook vanwege bouwproductenrichtlijn
        Geen zichtbare verslechtering van blad, sluiting, bevestiging en rails na gebruikslast FN (beide kanten)
        Geen breuken, geen loskomen van blad uit rails na veiligheidslast FS = 1,5 x FN (beide kanten)
        FN: 5 kg/m2 (klasse 1) tot 40 kg/m2 (klasse 6)

## Slide 16: Voorbeeld risicoanalyse: rolluik (NBN EN 13659)
    Windweerstand (in opgerolde positie)
      Alle vaste onderdelen (rolluikkast, rails, …) moeten een last van 800 Pa kunnen weerstaan (80 kg/m2) (beide kanten)
        Kan berekend worden (uittrekweerstand schroef, …)
        Kan beproefd worden (zandzakjes, laag zand 5 cm, …)
    Weerstand tegen sneeuwbelasting
      Enkel voor rolluiken met hoek < 60° t.o.v. horizontaal vlak
      Fabrikant bepaalt maximale sneeuwlast ps
      Rolluik moet functioneel blijven onder sneeuwlast ps
      Rolluik mag niet breken of uit de rails komen onder veiligheidslast 1,5 x ps

## Slide 17: Voorbeeld risicoanalyse: rolluik (NBN EN 13659)
    Bijkomende thermische weerstand ΔR
      Moet ook vanwege bouwproductenrichtlijn + EPB
      Rekenmethode van NBN EN 13125 of EN ISO 10077-1 volgen
        mag “nul” (geeft geen resultaat “nul” in EPB)
        standaardwaarden
        vereenvoudigde rekenmethodes
        gedetailleerde rekenmethodes
    Totale zonne-energiedoorlatendheid gtot
      Moet ook vanwege bouwproductenrichtlijn + EPB
      Rekenmethode van NBN EN 13363-1
        rolluik is klasse 4 (gtot < 0,10)

## Slide 18: Voorbeeld risicoanalyse: rolluik (NBN EN 13659)
    Ontwerp van het bedieningsmechanisme
      Indien manuele bediening aanwezig is, moet deze aan bepaalde eisen voldoen:
        overbrenging tandwielkast groter dan 1/10
        lengte van de zwengel kleiner dan 20 cm
        minimale dikte van het touw (in functie van kracht)
        minimale breedte van het lint (in functie van kracht)

## Slide 19: Voorbeeld risicoanalyse: rolluik (NBN EN 13659)
    Verkeerd gebruik
      Onder abnormaal (doch te voorzien) gebruik mag het rolluik niet vervormd worden zo dat:
        de schade het correcte gebruik verhindert
        de schade een verslechtering van het uitzicht geeft
        abnormaal gebruik is:
          vast zetten hoek wanneer open, toe of halfweg
          opheffen hoek wanneer open, toe of halfweg
          naar beneden trekken hoek wanneer open, toe of halfweg
          bijkomende kracht PB = 2 x bedieningskracht FC (vast zetten)
          bijkomende kracht PF = 180 N (heffen of trekken)

## Slide 20: Voorbeeld risicoanalyse: rolluik (NBN EN 13659)
    Geen mechanische gevaren:
      geen gevaarlijke
      geen onvoldoende mechanische sterkte
      geen mogelijkheid tot pletten
      geen snijdende rand
      geen knippende verbinding
    Geen elektrische gevaren
      geen direct contact met spanning voerende onderdelen
      geen indirect contact met spanning voerende onderdelen

## Slide 21: Voorbeeld risicoanalyse: rolluik (NBN EN 13659)
    Gevaren van materialen en producten
      geen mogelijkheid contact of inhaleren gevaarlijke stoffen
      geen slechte ergonomie
      geen voedingsgrond voor micro-organismen
    Gevaren van installatie
      verpakking, opslag, vervoer en levering moet veilig kunnen gebeuren
        geen onderdelen zwaarder dan 25 kg/persoon
        goed verpakt
        speciale montageonderdelen moeten beschikbaar zijn
        speciale gereedschappen moeten beschikbaar zijn

## Slide 22: Voorbeeld risicoanalyse: rolluik (NBN EN 13659)
    Beschikbaarheid van informatie
      classificatie van het product
      pictogrammen e.d. voor gevaren
      label “handleiding lezen voor gebruik” betreffende mogelijke beschadigingen door verkeerd gebruik
      instructies voor transport
      instructies voor uitpakken
      instructies voor installatie
      elektrisch schema
      handleiding voor programmatie klok, afstandsbediening, …
      vermelding “geen wijzigingen aanbrengen zonder de fabrikant te consulteren”

## Slide 23: Voorbeeld risicoanalyse: rolluik (NBN EN 13659)
    Beschikbaarheid van informatie
      vermelding “bedieningen bij voorkeur plaatsen lager dan 1,30 m, voor andersvalide personen”
      indien er een manuele “release” is, vermelding “release bij voorkeur plaatsen lager dan 1,80 m”
      gebruikershandleiding
      uitleg betreffende pictogrammen
      onderhoud en onderhoudsfrequentie
      vermelding dat handleidingen moeten worden bijgehouden
      vermelding dat kinderen niet met het rolluik mogen spelen
      vermelding dat bedieningselementen regelmatig moeten worden geïnspecteerd

## Slide 24: Voorbeeld risicoanalyse: rolluik (NBN EN 13659)
    Beschikbaarheid van informatie
      vermelding dat bij “release” het product kan vallen of bewegen
      operationele maatregelen nemen indien het rolluik kan bediend worden uit het zicht van het venster (schakelaar)
      vermelding dat aanpassingen aan de veiligheidscomponenten onveilige situaties kunnen doen onstaan
      geluidsproductie vermelden indien > 70 db(A)
      CE markering

## Slide 25: Voorbeeld risicoanalyse: rolluik (NBN EN 13659)
    Beschikbaarheid van informatie (intern dossier)
      CE markering
      proefverslagen
      documentatie traceerbaarheid
      kwaliteitshandboek
        procedures niet-conformiteiten, klachten, controles, …
        klachtenregister (intern en extern)
        ijking meetapparatuur
        onderhoud productiemachines
        eisen componenten en grondstoffen
        controles op componenten en grondstoffen

## Slide 26: Dagelijkse aspecten van de plaatser en invloed op risicoanalyse
    Vervangen van elektromotor in rolluiken en zonwering om een meer geautomatiseerde sturing mogelijk te maken.
    Vervangen van motoren door hetzelfde type als reparatie.
    Automatiseren door bij handbediende rolluiken/zonweringen een motor in te bouwen
    Vervangen van bv houten lamellen door kunststof lamellen bij rolluiken. Overschrijden van de maximale afmetingen van het blad.
    Vervangen van doek op zonneschermen. Waterdicht doek of zwaar zeil ipv zonwerenddoek gebruiken zodat belasting toeneemt.
    Nieuwe armen plaatsen omdat oude gebroken zijn, ofwel om een grotere uitval te verkrijgen
    Montage van verticale zonweringen op plaatsen die misschien als veiligheidsdoorgang moeten vrij blijven. Dit moet men vooraf goed weten via analyse v.d. gevaren.
    Rekening houden dat een elektrisch rolluik niet de enigste toegang van een gebouw mag afsluiten.
    Losgekomen schroeven in de muur vast gaan zetten met chemische pluggen.
    Zonweringen rondom dicht bouwen zodat ze uiteindelijk meer wind gaan vangen dan voorzien.
    Speciale beugels, steunen, of hulpconstructies maken om een montage van een zonnescherm toe te laten.
    Interventies op nieuwe producten beperken zich vaak tot het haaks her-monteren, het uitlijnen, etc… van beweegbare constructies

## Slide 27: Tot besluit: nuttige referenties
    Normen Antenne “Manueel bediende en aangedreven gevelelementen”
  http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=standards_regulations&pag=facade_elements
    Normen Antenne “Energie en binnenklimaat”
  http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=standards_regulations&pag=facade_elements
    Website Verozo
  http://www.verozo.be

## Slide 28: Tot besluit: nuttige referenties
WTCB publicaties
  Leidraad CE-markering. Industriële, commerciële en residentiële poorten. (Winnepenninckx (E.); Goffinet (D.).)
  Leidraad CE-markering. Rolluiken en zonweringen. (Cornu (C.)) – in eindredactie
  Een gewijzigd kader voor het verhandelen van bouwproducten. Publicatie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Notes: Document checken met Nicole